Wskazówka: W załączniku 1 wyznacza się, które ustalenia należy poddać analizie w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Następuje to poprzez przyporządkowanie do grup oceny. Grupa oceny A obejmuje przejęcia z innych planów z powiadomieniem, neutralne dla środowiska treści planu oraz treści planu o niewystarczająco merytorycznym stopniu konkretyzacji. Przejęcia z innych planów z powiadomieniem nie są częścią sporządzanego statutu planu wydobycia węgla brunatnego i nie stanowią w związku z tym części strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Do grupy oceny B należą ustalenia, które mieć mogą przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i które wykazują wysoki merytoryczny i przestrzenny stopień konkretyzacji. Grupa oceny C obejmuje ustalenia z wystarczającym merytorycznym i przestrzennym stopniem konkretyzacji, które zgodnie z przewidywaniami oddziałują głównie pozytywnie na środowisko, bądź mają przynajmniej działanie wspierające dobra chronione. Jeżeli może być wywierany negatywny wpływ na aspekty ochrony środowiska, to związane z tym ustalenie planistyczne przyporządkowywane jest najpierw do kategorii "B" czy też "podlega pogłębionej ocenie". Poniżej wymienione, możliwe oddziaływania na środowisko obowiązują analogicznie także w stosunku do nowych ustaleń odpowiednich sposobów użytkowania przestrzeni oraz ich niższej lub wyższej kategoryzacji, jako obszarów priorytetowych bądź zastrzeżonych w dalszym postępowaniu planistycznym. Czerwona kursywa = musi zostać jeszcze poddane ocenie

# Załącznik 1: Wyznaczenie podlegających ocenie treści planu wydobycia węgla brunatnego ze zmianami w porównaniu do prognozy oddziaływania na środowisko z roku 2014

| Treści planu wydobycia węgla brunatnego (nowa koncepcja planu z dnia 27.08.2018): Zasady, cele | Istotność dla oceny oddziaływania na środowisko (grupa oceny): | A = brak obowiązku oceny | Uzasadnienie, odniesienie do dóbr chronionych |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B = do pogłębionej oceny |  |
|  |  | C = do uwzględnienia w całościowej ocenie |  |
| Rozdział 4. 2: Górnictwo |
| Granica wydobycia dopuszczonego do eksploatacji obszaru wydobycia 1: Ustalenie na mapie 1.1 w związku z celem 1 | B | Cel 1 jest przedmiotem oceny strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z negatywnymi skutkami dla środowiska. Zgodnie z tym to ustalenie jest przyporządkowywane do grupy oceny B, dla treści planów podlegających pogłębionej ocenie. Odnośnie głębokości oceny rozróżnia się tereny już zajęte (bądź przeznaczone do rekultywacji) oraz tereny jeszcze nie zajęte obszaru wydobycia 1. Granicę pomiędzy tymi terenami tworzy wysunięty najbardziej na północny-zachód rząd studni odwadniających (Stan na 12/2019 zgodnie z głównym planem zakładowym kopalni odkrywkowej Nochten 2018/2019). |
| Granica wydobycia wyrobiska częściowego Mühlrose (dodatkowe wydobycie): Ustalenie na mapie 1.1 w związku z celem 2 oraz linią obniżenia poziomu wód podziemnych | B | W związku ze zdejmowaniem nakładu utracie przejściowej lub nieodwracalnej ulega wiele funkcji krajobrazowych. Z uwagi na obniżenie poziomu wód podziemnych istnieją strefy oddziaływań poza zatwierdzonym i planowanym wyrobiskiem. Skutki dla środowiska w odniesieniu do aspektów ochrony istnieją przykładowo dla obszarów siedliskowych, ujęć wody, cieków, zbiorników wodnych i gleby. Istnieją dodatkowe uwarunkowane kopalnią odkrywkową emisje hałasu i pyłów oraz negatywne skutki dla krajobrazu, wyznaczające ramy dla oceny oddziaływań na środowisko w postępowaniu sporządzania planu zakładowego. |
| Linia bezpieczeństwa: Ustalenie na mapie 1.1 w związku z celem 3 | A | Ten cel ogranicza zakres obowiązywania celów 4 i 5, dlatego nie następuje tu samodzielna ocena. |
| Działania w obrębie linii bezpieczeństwa: Cel 4 | C | Cel polegający na unikaniu, redukcji i kompensacji negatywnych oddziaływań immisji uwarunkowanych górnictwem. Konkretyzacja działań poprzez (odcinkowe) plany zakładowe na podstawie prawa górniczego. |
| Geotechnicznie i geochemicznie trwałe wykorzystanie mas nakładu: Cel 5 | B | Geotechniczna podstawa dla stworzenia obszarów użytków. Przy zwałowaniu zawierających siarczki mas nakładu (np. piryt, markasyt, aresnopiryt) i ich kontakcie z tlenem i wodą zachodzą procesy wietrzenia prowadzące do negatywnych oddziaływań na jakość wód podziemnych (zakwaszenie, zanieczyszczenie). Działania techniczne związane ze zwałowaniem i rekultywacją mają na celu redukcję podanych oddziaływań. |
| Wykorzystanie uprawnych substratów: Cel 6 | C | Cel polegający na unikaniu, redukcji i kompensacji negatywnych oddziaływań. Nałożenie miejscowego substratu w celu stworzenia warunków pod przyszłe użytki, przede wszystkim do celów rolnych i leśnych. Zorientowane na to zwałowanie, nałożenie i uprawa warstwy uprawnej redukują negatywne skutki odtworzenia na dużym obszarze powierzchni z surowej gleby zwałowiskowej. |
| Rozdział 4.3: Woda |
| Czasowo-przestrzenne ograniczenie obniżenia poziomu wód podziemnych: Prezentacja na mapie objaśniającej 1.2 w związku z celem 7 | C | Cel polegający na unikaniu, redukcji i kompensacji negatywnych oddziaływań z działaniem wspierającym dobro chronione. Dzięki temu zasoby wód podziemnych są w najwyższej mierze chronione i przeciwdziała się tworzeniu kwaśnych wód, jeżeli jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione, co będzie miało pozytywne skutki także dla ilości i jakości wód powierzchniowych. |
| Działania gospodarczo-wodne mające na celu stabilizację obszarów priorytetowych ochrona gatunków i biotopów oraz utrzymanie zaopatrzenia w wodę: Cel 8 | C | Cel polegający na unikaniu, redukcji i kompensacji negatywnych oddziaływań z działaniem wspierającym dobro chronione. Cel służy kompensacji deficytów wody w następstwie obniżenia poziomu wód podziemnych z korzyścią dla biotopów wilgotnych oraz cieków i zbiorników wodnych oraz urządzeń służących do pozyskiwania wody pitnej i użytkowej. W tym celu należy wykorzystać jakościowo odpowiednią wodę pochodzącą z odwaniania kopalni lub z dopływu uzupełniającego bądź wybudować nowe studnie. Konkretne działania są przedmiotem (odcinkowych) planów zakładowych sporządzanych na podstawie prawa górniczego. |
| Zalanie jeziora powyrobiskowego: Ustalenie na mapie 3 (linia brzegowa jeziora) w związku z celem 9 | B | Z jednej strony podziemna woda zwałowiskowa, której poziom podnosić się będzie wraz z zalewaniem i stopniowym wyłączaniem z ruchu studni odwadniających, będzie kwaśna i możliwe jest, że będzie rozprzestrzeniać się na graniczących obszarach poza wyrobiskiem, co dotyczy poza wodą podziemną przede wszystkich dóbr chronionych zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczna oraz gleba. Jednak zakwaszenie to będzie ograniczone dzięki dostarczaniu świeżej wody z przestrzeganiem ekologicznie uzasadnionego przepływu nienaruszalnego w cieku zasilającym. Budowa odpowiedniej budowli do przerzutu wody uregulowana zostanie w ramach osobnego postępowania zatwierdzania planu, a jej ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić w ramach tego postępowania. Z drugiej strony powstaną w wyniku zalania nowe siedliska wodne oraz krajobrazowe przestrzenie rekreacyjne. Wraz ze wzrostem poziomu wód podziemnych ukształtuje się gospodarka wodna, która w dużej mierze podlega samoregulacji. |
| Jakość wody w jeziorze powyrobiskowym: Cel 10 | C | Cel polegający na redukcji zakwaszenia wody jeziora. Zasadniczo możliwe jest pozytywne sterowanie jakością wody poprzez doprowadzanie wody z cieków zasilających i neutralizację in-lake. Przyspiesza to osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi oraz jest korzystne dla wodnej flory i fauny. Dalsze zapewnienie jakości wody zależy od danego rodzaju i intensywności przyszłego użytkowania (np. ruch łodzi motorowych, gospodarka rybacka) oraz ilości dostępnej wody opadowej, nie jest więc tu możliwa dokładna prognoza. Konkretne działania wynikają z zaleceń zawartych w osobnych ustaleniach planów dotyczących stworzenia jeziora powyrobiskowego. |
| Przebieg Strugi (związek biotopów): Prezentacja na mapie 3 w związku z celem 11 | C | Stworzenie zbliżonego do naturalnego stanu Strugi wraz z jej łęgami służy do odtworzenia naturalnych funkcji cieków wodnych w odniesieniu do związku biotopów. Celem jest uzyskanie dobrego stanu zgodnie z Ramową dyrektywą wodną. Tym samym ustalenie to jest punktem wyjścia dla specjalistycznych przyrodniczych działań kompensacyjnych na rzecz dóbr chronionych wód powierzchniowych, wód podziemnych, flory, fauny, bioróżnorodności i krajobrazu. Bezpośrednie połączenie ze Sprewą wymaga poza tym odpowiedniej jakości wody w rowie Breiter Graben, który jako odprowadzalnik jeziora powyrobiskowego (por. cel 10) wpływa do Strugi. |
| Rozdział 4.4: Rozwój osadnictwa |
| Obszar priorytetowy lokalizacja przesiedlenia Schleife: Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 12 społecznie akceptowalne przesiedlenie miejscowości Mühlrose | B | Przewidywane negatywne skutki dla środowiska z uwagi na zajęcie terenów i zamknięcie nawierzchni bądź utratę naturalnych funkcji gleby, fragmentację, utratę terenów otwartych, immisje komunikacyjne na terenach osadnictwa. Pozytywnym aspektem jest zamierzona równowartość starej i nowej lokalizacji w celu zachowania łużycko-niemieckiej społeczności wiejskiej. |
| Wykorzystanie potencjałów terenów wewnętrznych: Zasada 13 | C | Alternatywa dla wspólnotowego przesiedlenia przy pozostaniu w gminach na obrzeżach kopalni odkrywkowej. Oszczędza przyłączanie nowych terenów zewnętrznych i zmniejsza tym samym negatywne skutki nowych lokalizacji dla przesiedleń. |
| Wspieranie kultury łużyckiej: Cel 14 | C | Cel polegający na kompensacji ingerencji w budowlane i krajobrazowe dobra kultury poprzez ich przeniesienie bądź podniesienie wartości. Wsparcie od strony przedsięwzięcia i użytkowania poprzez koncepcję społeczno-kulturową lub rozwojową dla wspólnoty Schleife. |
| Rozdział 4.5: Główne założenia ponownego zagospodarowania/ krajobraz pokopalniany |
| Obszar priorytetowy i zastrzeżony ochrony krajobrazu kulturowego: Ustalenie na mapie 3 w związku z zasadą 15 | C | Cel i zasada obejmują stworzenie przestrzennych warunków dla rekreacji krajobrazowej łącznie z łagodnym dla krajobrazu kierowaniem ruchu i turystów (w przeciwieństwie do intensywnie wykorzystywanego obszaru priorytetowego rekreacja w związku z celem 16). Ustalenia przestrzenne obejmują park głazów narzutowych, jezioro powyrobiskowe wraz z jego brzegami. W miejscach przejścia do kolejnych istotnych dla ochrony przyrody obszarów uwzględnia się funkcję buforową bądź powiązania w sieć. Przewidywane pozytywne oddziaływania na środowisko na aspekty ochrony La 2. Wyjaśniane dopiero w czasie ponownego zagospodarowania konkretne użytkowania wtórne umożliwiają obecnie jedynie przybliżone szacowanie skutków. |
| Obszary priorytetowe rekreacja: Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 16 | B | Przewidywane negatywne skutki dla środowiska z uwagi na zajęcie terenów/ zamknięcia nawierzchni, emisje zanieczyszczeń i hałasu przy intensywnym użytkowaniu, przy czym intensywność użytkowania nie jest jeszcze możliwa do przewidzenia. Pozytywny aspekt wynika ze skupienia użytkowania rekreacyjnego i tym samym odciążenia obszaru zastrzeżonego ochrona krajobrazu oraz graniczącego obszaru zastrzeżonego ochrona gatunków i biotopów, istnieją jednak także wzajemne oddziaływania z nimi. Wyznacza ramy dla innych podlegających OOŚ inwestycji (osiedla letniskowe, przystanie, obiekty do jazdy na nartach wodnych, itp.). |
| Obszary priorytetowe i zastrzeżone zalesianie (na terenie z wyrobiskami): Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 17 (na terenie bez wyrobisk bądź terenach naturalnych zabezpiecza się tylko istniejący las i w związku z powyższym ustala się jednolicie jako zalesianie) | C | Odtworzenie lasu z pozytywnymi funkcjami klimatycznymi, wodnymi i chroniącymi glebę oraz związanymi z podziałem krajobrazu. Wspieranie przebudowy lasów poprzez nasadzenia odpowiednich do stanowisk gatunków drzew z uwzględnieniem zmian klimatycznych. Zbliżone do naturalnych nasadzenia obejmują także stopniowane kształtowanie skrajów lasów ze strefą krzewów i roślin zielnych. |
| Obszar priorytetowy rolnictwo: Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 18 | A | Ustalenie odnosi się do stworzenia przestrzennych warunków dla rolnego użytkowania następnego, nie zawiera jednak wytycznych odnośnie sposobu i intensywności użytkowania. Stopień konkretyzacji odnośnie intensywności użytkowania nie jest merytorycznie wystarczający, więc nie następuje tu ocena. Tworzenie zadrzewień śródpolnych służy powstawaniu miejscowego związku biotopów. |
| Obszary priorytetowe i zastrzeżone ochrona gatunków i biotopów: Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 19 oraz zasadą 20 | C | Te ustalenia planu eksploatacji węgla brunatnego prezentują treści planu z wieloma pozytywnymi skutkami dla środowiska. Między innymi poprzez stworzenie przestrzeni dla rozwoju i życia flory i fauny oraz możliwości procesowej ochrony (zwałowisko wewnętrzne Nochten). Obszary te obejmują renaturyzowane tereny zwałowisk łącznie z jeziorem pod ochroną (Hermannsdorfer See) i tworzą (główne) elementy ekosystemu. Zgodnie z celem 19 i zasadą 20 siedliska terenów otwartych powinny być funkcjonalnie rozwijane we wzajemnym powiązaniu. |
| Obszar priorytetowy teren zastępczy Bundeswehry (poligon Oberlausitz): Ustalenie na mapie 3 | C | Poligony to duże tereny niezabudowane, które obejmują obok intensywnie użytkowanych tras przemarszów i stanowisk postojowych także obszary z niewielkimi zakłóceniami. Istotne dla wysokiej wartości dla ochrony przyrody są przy tym między innymi pozbawione fragmentacji i otwarte siedliska o dużym areale. Na szereg aspektów ochrony ustalenie to wywiera pozytywny wpływ. |
| Obszar zastrzeżony hałda gipsu (obiekt krajobrazowy „Spreyer Höhe“): Ustalenie na mapie 3 | B | Składowanie gipsu pochodzącego z odsiarczania spalin elektrowni Boxberg stanowi przy jego rozwiewaniu z hałdy źródło emisji. Rozpuszczanie gipsu przez wody opadowe bądź podnoszące się wody podziemne stanowi potencjalne źródło emisji. Wiążą się z tym skutki dla dóbr chronionych gleba, woda podziemna, woda powierzchniowa i powietrze, które mogą być redukowane przez przykrycie, uszczelnienie i drenaż. Do czasu pełnej zmiany użytkowania zgodnie z planem zakładowym zamknięcia kopalni możliwe jest potencjalne negatywne oddziaływanie na następne sposoby użytkowania (las, poligon). |
| Rozdział 4.6: Drogi komunikacyjne |
| Połączenie w sieć dróg rowerowych (budowa nowych dróg): Ustalenie odcinka zastępczego drogi rowerowej Froschradweg (szlak rowerowy) bądź dróg rowerowych i gospodarczych na mapie ustaleń 3 w połączeniu z celem 21 | B | Ocena dotyczy przede wszystkim odcinka regionalnego szlaku rowerowego na terenie bez wyrobisk na wschód od Mulkwitz oraz dalszych dróg przy brzegach na terenie naturalnie porośniętym roślinnością. Stworzenie tam drogi rowerowej związane jest z zamknięciem nawierzchni, które powoduje lokalne skutki dla funkcji gleby oraz zasilania wód podziemnych. Pozostała sieć dróg stanowi mniejszą ingerencję, zwłaszcza że położona jest na uporządkowanym bądź zaprojektowanym bezkonfliktowo obszarze pokopalnianym. |
| Perspektywiczny rozwój sieci drogowej w krajobrazie pokopalnianym (budowa nowych dróg): Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 22 | B | Przewidywane negatywne oddziaływania na środowisko powodowane są przez immisje hałasu i zanieczyszczeń, zamknięcie nawierzchni, fragmentację, działanie barier i upośledzenie naturalnych funkcji gleby, w tym zasilania wód podziemnych. Z uwagi na emisje istnieją wzajemne oddziaływania z sąsiednimi sposobami użytkowania (rekreacja, ochrona przyrody). Poprzez możliwie daleko idące połączenie dróg dojazdowych i łącznikowych redukowane być powinny negatywne skutki. |
| Drogi dojazdowe do obszarów priorytetowych rekreacja (budowa nowych dróg): Ustalenie na mapie 3 w związku z zasadą 23 | B | Jak cel 22, jednak należy sprawdzić porównywalność z drogą łącznikową z uwagi na sezonowość ruchu i możliwe ograniczenia prędkości. Funkcja dojazdowa tych dróg umożliwia koncentrację intensywnego użytkowania rekreacyjnego (por. cel 16) w celu sterowania strumieniami turystów. |
| Rozdział 4.7: Przewody i obiekty transportowe |
| Ułożenie infrastruktury technicznej: Cel 24 | A | Obecnie trasy nie są jeszcze ustalone, dlatego konkretna ocena nie jest możliwa; przy uwzględnieniu zasady łączenia z (istniejącymi) drogami komunikacyjnymi możliwe jest uniknięcie lub redukcja negatywnych efektów. |
| Zachowanie trasy kolei węglowej: Ustalenie na mapie 3 w związku z celem 25 | A | Z zachowaniem trasy kolei węglowej w celu możliwego połączenia z pokopalnianym centrum przemysłowym i gospodarczym Boxberg nie są związane żadne przestrzenne skutki dla środowiska. |
| Rozdział 4.8: Treści przejęte z planu regionalnego (uchwała o statucie z dnia 9 kwietnia 2009 w wersji decyzji o wydaniu pozwolenia z dnia 27 października 2009) |
| – Obszary priorytetowe i zastrzeżone ochrona gatunków i biotopów – Obszar priorytetowy krajobraz/ turystyka krajobrazowa – Obszar zastrzeżony woda pitna (Wt 61) – Obszar priorytetowy rekreacja (E 11) – Obszary priorytetowe i zastrzeżone płytko położone surowce (KS 3, KS 29, KS 41 bądź KS 97, T 78, 79) – Obszary zastrzeżone zalesianie – Linia brzegowa jeziora Halbendorfer See – Obszar priorytetowy obronność – Obszar priorytetowy i kwalifikowany wykorzystanie energii wiatrowej (EW 13) – Przesunięcie zwrotne B 156 - droga zastrzeżona | Nie są przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego kopalni odkrywkowej Nochten | Treści wykazane w planie regionalnym zostały już poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu planu regionalnego. W tym zakresie trwa obecnie druga całościowa aktualizacja planu regionalnego. Prawdopodobnie zostanie usunięty obszar zastrzeżony woda pitna (WT 61) z uwagi na brak przydatności, poza tym przewiduje się przestrzenną modyfikację obszarów zastrzeżonych zalesianie. Dotychczasowe obszary priorytetowe krajobraz/ turystyka krajobrazowa oraz rekreacja nad jeziorem Halbendorfer See zostaną natomiast przyporządkowane przestrzennie poprzez ustalenie autonomicznej granicy wykazania do ramowego planu rewitalizacji Trebendorfer Felder. Przejęcia z innych planów z powiadomieniem nie są ustaleniami aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego i nie są częścią statutu, a tym samym nie są przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. |
| Inne plany specjalistyczne i lokalne [na szczeblu gmin] | Nie są przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do drugiej aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego kopalni odkrywkowej Nochten | Odpowiednie plany poddawane są w razie potrzeby własnej ocenie oddziaływań na środowisko i uwzględniane zbiorczo bądź przy analizie oddziaływań wzajemnych z ustaleniami aktualizacji planu wydobycia węgla brunatnego kopalni odkrywkowej Nochten. Przejęcia z innych planów z powiadomieniem nie są przedmiotem tej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. |